50901、50916視聽教室使用說明：

現場圖示簡介：

一、門禁、電燈、冷氣使用：

- 於申請時間由承辦人或工作人員開放門禁，使用者離開時須自行關門。

- 電燈、冷氣、電風扇均於白板兩側入口處牆面上，使用時依標籤說明，開啟所須使用之項目，不使用時請記得關閉。

二、設備操作流程說明：

※開始使用開啟電源：

（一）總電源的開啟：依序開啟機櫃內紅色鈕之延長線電源總開關1及2(【圖二】及【圖三】所示)。

（二）開啟所須播放或擴音設備的電源，並須記得切換「切換器AV SELECTOR」(影像及音樂)來使用，於機櫃最下方的擴大機可對應所使用的設備，作音量調整，若無特別需求，請直接以總音量（ＬＲ）來調整最適音量即可。

（三）使用無線麥克風：

1. 請確認無線麥克風接收器是否開啟。

2. 將無線麥克風9V電池裝好(不使用時請將電池取出以利設備及電池之保存)，如【圖四】所示。

3. 將無線麥克風電源開啟如【圖五】準備好後，依所使用的無線麥克風對應機櫃下方擴大機的麥克風音量來調整最適音量。

（四）使用單槍投射影像：

1. 另可查「單槍投影機操作說明手冊」。

2. 以單槍搖控器【圖七】對好單槍投影機【圖六】開啟單槍及按電動螢幕鈕使用電動螢幕。

3. 所播放的影像須記得切換機關內的訊號分配器【圖一】。

4. 使用單槍投射手提電腦時，請將電腦外接傳輸線接頭，分別插入手提電腦外接埠的接頭，另一端與講台中間之地板接孔接好，並請注意接頭的方向是接好【圖八】。

※結束使用時復原設備說明：

1.  關閉所用之播放或擴音設備的電源，請查【圖一】。

(1) 記得拿出設備中所用之碟片(CD、VCD、DVD、LD)、錄影帶(VHS)、卡帶(TAPE)。

(2) 有使用單槍投射影像，請先依單槍投影機之操作說明，以搖控器關閉單槍【圖七】，並協助將電腦傳輸線及聲音線等收納排好整齊。

(3) 如有使用無線麥克風請關閉(OFF) 【圖五】，請將9Ｖ電池拿出，以利電池保存及設備之維護，並確認關閉無線麥克風接收器。

2. 關閉機櫃內紅色鈕之延長線電源總開關【圖二及圖三】。

# Text boxes

圖一

有白板及電動單槍投影幕及完備視聽設備。

144個沙發布座位

圖三

圖二mm 二mm

DVD播放器可播放CD、VCD、DVD

ＬＤ播放器及字幕選擇機

右方卡式錄放音機、左為錄放影機

擴大機及設備音量調整處

兩台無線麥克風接收器

總電源開關圖一、上方為總電源開關圖二

無線麥克風、播放設備搖控器及電腦傳輸線及聲音線置放處。

AV訊息切換器

圖四

圖五

圖六

圖一

圖八

圖七