02200視聽教室使用說明：

一、門禁、電燈、冷氣使用：

- 於申請時間由承辦人或工作人員開放門禁，使用者離開時須自行關門。

- 電燈、冷氣、電風扇均於白板兩側入口處牆面上，使用時依標籤說明，開啟所須使用之項目，不使用時請記得關閉。

二、設備使用：

※開始使用開啟電源：

（一）總電源的開啟：先將機櫃下方處之延長線總電源按鈕【圖一、第1項】開啟。

（二）開啟所須播放或擴音設備的電源【圖一】，並須記得切換「切換器AV SELECTOR」(影像及音樂) 【圖一、第4項】來使用，依擴大機【圖一、第2項】標籤所說明，對應所使用的設備作個別音量調整，若無特別需求，請直接調整總音量於最適音量即可。

（三）使用無線（有線）麥克風：

1. 請確認無線麥克風接收器【圖一、第5項】是否開啟。

2. 將無線麥克風9V電池裝好(不使用時請將電池取出以利設備及電池之保存)，如【圖二】所示。

3. 將無線麥克風電源開啟如【圖三】準備好後，依所使用的無線麥克風對應機櫃下方擴大機的麥克風音量來調整最適音量。

4. 使用有線麥克風時請將麥克風線連接端與麥克風插孔【圖一、第7項】插妥，後開啟有線麥克風電源即可使用。

（四）使用單槍投射影像：

1. 另可查「單槍投影機操作說明手冊」。

2. 請直接開啟單槍投影機【圖四】電源開關，並按電動螢幕鈕使用電動螢幕。

3. 所播放的影像須記得切換機關內的訊號分配器【圖一第4項】所示。

4. 使用單槍投射手提電腦時，請將電腦外接傳輸線接頭，分別插入手提電腦外接埠的接頭，另一端與講台中間之地板接孔接好，並請注意接頭的方向是接好【圖五】。

※結束使用時復原設備說明：

1.  關閉所用之播放或擴音設備的電源，請查【圖一】。

(1) 記得拿出設備中所用之碟片(CD、VCD、DVD、LD)、錄影帶(VHS)、卡帶(TAPE)。

(2) 有使用單槍投射影像，請先依單槍投影機之操作說明，關閉單槍電源【圖四】。

(3) 如有使用無線麥克風請關閉(OFF) 【圖三】，請將9Ｖ電池拿出，以利電池保存及設備之維護，並確認關閉無線麥克風接收器。

(4) 使用有線麥克風時結束時請將電源關閉並將麥克風線收納整齊。

2.  將機櫃下方電源總開關復原。

# Text boxes

144個沙發布座位

圖一

4.AV視訊切換器

5.無線麥克風接收器

1.電源總開關

6.無線麥克風置放處

2.擴大機及設備音量調整處

9.錄放影機

10.雙卡式錄放音機

3.DVD播放器可播放CD、VCD、DVD

8.有線麥克風

單槍電源開關

7.麥克風插孔

圖一

圖三

圖二

圖四

有黑板及電動單槍投影幕及完備視聽設備。

圖五

圖四