小劇場設備操作說明書

50209現場及燈光畫面：舞台　座位

- 門禁開放由場地管理承辦人於申請時間前協助開啟：

（一）50209及50211分別可以職員IC掃瞄卡片接收器開啟。

（二）於50211更衣間內有一間音控室【圖示　】，須以鑰匙開啟。

- 先至50211休息更衣室【圖示　】，開啟相關（燈光、冷氣、電風扇）開關按鈕。

- 50211內音控室的各設備總開關請依以下流程說明「開啟」：

  - 音控室最內側有一總開關櫃(A)先開啟，後以序開啟以下各個設備開關：

1.先開啟總開關鈕(A)，【右圖示】。

2.開啟主控燈光前級(A-1)【右圖示A-1】。

3.燈光後級電源開關(A-2)(為音控室最內側的燈光後級機櫃的電源開關【右圖示A-2】。

4.混音器及設備電源總開關(A-3)【右圖示A-3】。

（二）音控室門前機櫃(B)之電源開啟：

1.打開機櫃後下方有四個電源總開關鈕，請依說明方向順序開啟如【下面圖示3】，開啟時由左至右，關閉時由右至左。

2.開啟後確認機櫃內的數位處理器、音頻處理器、擴大器等設備的電源指示燈是否有亮，若無亮請記得再開啟個別電源開關，以便正常使用。

（三）待上述開關均開啟後再開啟須播放設備的電源，說明如次：

1.開啟監視器電源。

2.播放CD時，請開啟混音器左方旁桌子上面所放置的三卡匣式CD播放機的電源(按1、2、3卡匣退出鈕放入所須播放的CD音樂片(按號碼選取要播放的CD片(按播放鈕，另須配合混音器的操作（請另查混音器操作說明），才能正式播出聲音。

3.播放卡帶時，同上述說明先開啟播放機電源(放入卡帶卡-(按播放鈕，並與混音器操作配合使用，以正確播出音樂。

（四）混音器簡易操作說明：【請查上圖】

1.先找到混音器中間下方位置處，有總音量的的「黃色」推桿鈕兩個，將總音量「L」及「R」的推桿鈕，推至最適音量位置，約指標10的位置。

2.播放音樂時須按上圖中[LINE TO L-R]及[MIC]，並可調[LINE GAIN]來增益音量，若須監聽可按總音量推桿上方有一個「AFL」按鈕(按下後紅色指示燈會亮，可配合音量室內的監聽音量鈕的開啟，來監聽所有外場50209的聲音(監聽音量鈕位於混音器的正中間位置「MONTOR LEV」0~有10的指標，依音控室內監聽需求來調整。

3.混音器最下排有一排號碼，各表示一個頻道，請依混音器上所貼之標籤對應所使用用的設備來個別以[白色推桿]來調整最適的音量，因音量直接外放至場外，故須知道所調整之音量是否為最適音量時，請按個別對應的白色推桿上的[PFL]紅色鈕，即可監聽，若按[MUTE]鈕，可使其對外保持靜音。

4.使用完畢須將所有設備電源關閉並將混音器推桿推至最底及按鈕復原等，才能關閉總電源。

（五）舞台燈光簡易操作說明：

1.請查右圖所示，於音控室內最內側牆壁上，有50209觀眾席中所　　有燈光（壁燈、地板水管燈、投射管燈）、觀眾席冷氣及舞台冷氣開關，請依按鈕上的標籤說明，即可開啟觀眾席所須使用的燈光、冷氣等。

2.舞台上的燈光，分別有後排處的天幕燈、舞台中的定位燈、場燈、景燈及前排上方投射至舞台處的投射燈與置於場地最後方兩座追踪投射燈等，均須使用燈光主控台來控制開啟。

3.如【下圖示】先將[MONTOR]總控制燈光推桿推至最適亮度，推至最底表示為最亮。

4.將總控制推桿推至最適亮度後，即可分別開啟所須使用的燈具，依燈光主控台上所貼標籤分有天幕燈、地板燈、定位燈及有顏色的電腦燈，依活動之舞台需求，請分別將推桿推至適度處來照明舞台。

5.使用後須將所有推桿復原均推至最初之最底位置，來關閉所有燈具。

（六）麥克風使用說明：

1.無線麥克風使用：

請於保溫機櫃中取出使用，使用前將9V電池裝入並將電源開啟，依麥克風所標示的號碼來對應混音器上的標示，即可將音量推至適音來使用，不使用時務將電池取出後，才整齊排放放置回保溫機櫃中。

2.有線麥克風使用：

亦請於保溫機櫃中取出所須使用之有線麥克風，並於桌子下方取出適合之有線麥克風線，於所使用之舞台位置找到舞台處前方地板之有線麥克風插孔，並依所插之插孔號碼對應混音器上的有線麥克風音量推桿，將音量推至適音並開啟有線麥克風電源即可使用，若須麥克風架於舞台處後方處備有數支請妥善使用。

3.以上麥克風使用後務請收妥歸回原處，並收納排放整齊，以方便下一個使用者。

- 50211內音控室的各設備總開關請依以下流程說明「關閉」：

  - 關閉電燈、冷氣：觀眾席、休息室、音控室等所使用的電燈及冷氣等，於完畢後，均須將有開啟之設備電源逐一關閉，方可離開。

  - 設備電源的復原關閉操作流程說明：

1.先將混音器所有音量推桿復原、關閉所使用之播放設備電源，後依指示說明方向關閉音控室入口處之機櫃B下方四個電源按鈕。

2.將燈光主控制台的所有燈具個別推桿復原推至底復原，最後將[MONTOR]總控制鈕推至最底來關閉所有舞台燈光。

3.關閉先個別關閉總開關A處之混音器及燈光主控前級及後級總開關(A-1~A-3)，後才關閉總開關(A)。

# Text boxes

圖1、音控室

圖2、總開關(A)

A-3

總開關鈕(A)

A-1

A-2

圖3、總開關(B)

[MONTOR]燈光總控制推桿，對應所使用的燈具可微調燈光的亮度。

DVD播放機

監視器兩台

CD及卡帶播放機

混音器總音量黃色推桿處

[MIC][LINE]切換鈕

[PFL]錄音監聽鈕

[MONTOR LEV]監聽音量鈕

[AFL]場外監聽鈕

[LR]場外總音量

[無線麥克風區]
以使用之channel來個別將白色音量推桿推至適音

[LINE TO LR]音樂外放鈕

[有線麥克風]供電紅鈕

[有線麥克風區]以場外所使用連接之有線麥克風對應調至適音

兩組有顏色電腦燈可微調燈光的亮度推桿。

天幕燈及定位燈燈光總控制推桿，對應所使用的燈具可微調燈光的亮度。

對應舞台上三組地板燈的燈光總控制推桿，對應所使用的燈具可微調燈光的亮度。