03801演講廳使用說明：

現場圖示簡介：

講台投射影像圖示　144個座位

一、門禁、電燈、冷氣使用：

- 於申請時間由承辦人或工作人員開放門禁。

- 冷氣於音控室入口處牆面上，不使用時請記得關閉。

- 電燈於入口處右方牆面上，開啟後不使用請記得關閉。

二、設備操作流程說明：

開始時：

（一）開啟機櫃內紅色鈕之電源總開關（圖一）所示。

（二）確定機櫃內最下方擴大器電源是否開啟，後請開啟 混音器紅色電源鈕（圖二）所示。

（三）開啟所須播放或擴音設備的電源，並須記得切換「切換器AV SELECTOR」(影像及音樂)來使用。

（四） 將混音器總音量LR紅色推桿推至適當音量如（圖三）所示。

（五）使用無線麥克風：

1. 請確認無線麥克風接收器是否開啟。

2. 將無線麥克風9V電池裝好(不使用時請將電池取出以利設備及電池之保存)。

3. 將無線麥克風準備好後，依所使用的無線麥克風對應混音器上的麥克風音量推桿，將白色推桿推至適當音量位置。

（六）使用單槍投射影像：

1. 另可查「單槍投影機操作說明手冊」。

2. 以單槍搖控器對好單槍投影機開啟單槍及按電動螢幕鈕使用電動螢幕。

3. 所播放的影像須記得切換機關內的訊號分配器。

4. 使用單槍投射手提電腦時，請將電腦外接傳輸線接頭，分別插入手提電腦外接埠的接頭，另一端與講台中間之地板接孔接好，並請注意接頭的方向是接好。

結束時：

（一）將所使用的設備依序復原關閉並收納整齊，以方便下個使用者使用。

（二）以單槍搖控器關閉單槍，按電動螢幕按鈕收好投影幕並注意將電動鈕置中。

（三）音控室內設備關閉：

1. 依序關閉所開啟的(1)播放設備、(2)無線麥克風接收器、(4)混音器音量推桿全推至最下方、(5)機櫃下方擴大器、(6)混音器。

2. 最後關閉機櫃內電源延長線紅色總開關鈕。

# Text boxes

圖一

圖二

圖三